ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку газовых выключателей серии ВГП-220М

с пружинным приводом

# Поставщик: АО ВО «Электроаппарат», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 24 линия В. О., д.3-7

# тел.: (812) 677-83-83, факс: (812) 677-83-84, e-mail: box@ea.spb.ru

Заказчик:  _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование объекта, место установки выключателя: ___________________

1. Количество заказываемых выключателей штук 2. Исполнение по номинальному напряжению, номинальному току и номинальному току отключения. (заказываемое исполнение отметить в рамке («V» или «Х») 2.1 220 кВ Х 2.1.1 2500А Х 2.1.2 3150А 2.1.3 4000A 2.1.4 40кА Х 2.1.5 50кА 3.Исполнение по длине пути утечки тока (ДПУ) изоляторов 3.1 Стандартное исполнение для среды со степенью загрязнения II* (по ГОСТ 9920) (удельная ДПУ – 2,25 см/кВ) Х 3.2 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения III (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ) 3.3 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения IV (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ) 4. Климатическое исполнение 4.1 У1 (t° от +40 до – 45 ºС) Х 4.2 ХЛ1*(t° от +40 до – 55 ºС). 5. Рама аппарата 5.1 Стандартная (базового исполнения аппарата) Х 5.2 Специальная (по требованию Заказчика) 6. Тип привода 6.1 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от 3-х фазной сети переменного тока (АС) напряжением : 6.1.1 - 400В 6.1.2 - 230В 6.2 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от однофазной сети переменного или постоянного (АС/DС) тока напряжением: 6.2.1 – 220В Х 6.2.2 – 110В 7. Исполнение привода по номинальному напряжению электромагнитов управления 7.1 - 220В постоянного тока Х 7.2 - 110В постоянного тока 8. Исполнение по схеме работы контактов сигнализатора изменения плотности (СИПл WIKA) изоляционного газа При падении плотности газа: 8.1 - контакты 1-2 идут на замыкание цепи, а контакты 3-4 и 5-6 - на размыкание цепей Х 8.2 - все контакты идут на замыкание цепей 9 . Дополнительная комплектация (комплектация поставляется за отдельную плату) 9.1 Опорная металлоконструкция для выключателей без опорных МК высота1400 мм высота 1900 мм высота 2600 мм д) другое Х Х Х 9.2 Опорная металлоконструкция для трансформаторов ТГФМ-220 а) со стороны Л1 или б) со стороны Л2, или в) с двух сторон от выключателя 9.3 Шкаф управления нет да 9.4 Длина кабелей от ШУ до привода,м (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать необходимую длину. 10; 12; 15 9.5 Устройство учёта коммутационного ресурса высоковольтного выключателя (Прогнозирование технического состояния и расчет остаточного ресурса выключателя) Х 9.6 Устройство синхронной коммутации полюсов высоковольтного выключателя 10. Площадка обслуживания выключателя 11. Комплекты ЗИП Одиночный комплект ЗИП, включающий в себя в том числе необходимое для заправки аппарата количество элегаза, хладона (если он используется в аппарате), поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы. 11.1 Групповой ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации. (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать количество комплектов. Х, 1 11.2 Индивидуальный дополнительный комплект ЗИП по требованию Заказчика (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать количество комплектов. 12. Дополнительно (при указании в Заказе, за отдельную плату) поставляется : Элегаз ….. кг Хладон ….. кг Приборы сервисного обслуживания, не входящие в групповой ЗИП 13. Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей Требуется для сохранения гарантийных обязательств «ИЗГОТОВИТЕЛЯ». Производится в согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки за отдельную плату. Х Заказчик в лице подпись_________________________________