Опросный лист
на трансформаторы напряжения серии ЗНГА
производства АО ВО «Электроаппарат»

Заказчик  :                                                                                     Кол-во

| Наименование параметра | Значения параметра |
| --- | --- |
| Номинальное первичное напряжение, U1ном, В | 110000/√3 |
| Номинальное вторичное напряжение, В: |  |
| -основной обмотки для учета (а1-х1) | 100/√3 |
| -основной обмотки для измерений (а2-х2) | 100/√3 |
| -дополнительной обмотки (ад-хд) | 100 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1 | ХЛ1 |
| Номер варианта конструктивного исполнения по мощности вторичных обмоток и типу внешней изоляции | 1, 3 | 5, 6 |
| -по типу внешней изоляции | фарфор | полимер | фарфор | полимер |
| - по номинальной мощности вторичных обмоток а1-х1 и а2-х2 при отсутствии нагрузки на других обмотках в классе точности 0,2* | 75 |
| Номинальные нагрузки вторичных обмоток/ Класс точности обмоток при их совместном включении* а1-х1 а2-х2 ад-хд | 20/0,2 100/0,5 30/3Р |
| Предельная мощность, В(А: - первичной обмотки (А-Х) | 2000 |
| - вторичных обмоток | 1200 |

| Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | 2,25; 2,5; 3,1 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ | 126/√3 |
| Номинальный коэффициент напряжения | 1,9/30 с |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0 |
| Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 |
| Утечка элегаза из трансформатора в год, % от массы элегаза, не более | 0,5 |
| Степень защиты оболочек, код IP | IP 54 |
| Масса трансформатора с элегазом, кг | 390 | 280 |

# *- при cos ( = 0,8; cos ( = 0,56 (φ<0 для обмотки а1-х1) и номинальном напряжении.

# Трансформаторы соответствуют ГОСТ 1983-2001.

1. Элегаз или элегаз+азот для первичной заправки поставляется бесплатно.

2. Групповой комплект ЗИП (устройство для заполнения трансформаторов) поставляется 1 комплект на партию за отдельную плату.

Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры