ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на поставку генераторных элегазовых выключателей типа ВГГ

Поставщик:

АО ВО «Электроаппарат»

Россия, 199106, г. Санкт-Петербург,

24 линия В.О., д. 3-7

Тел. (812) 328-83-00

| Заказчик____________________________________факс__________________тел__________ Наименование объекта установки выключателя _____________________________________ _______________________________________________________________________________ 1. Количество заказываемых выключателей __________ штук. 2. Исполнение по номинальному напряжению, току отключения и номинальному току. | Номинальное напряжение, кВ Ток отключения, кА Номинальный ток, А 20 с обдувом вентиляторами 90 12000 20 90 10000 20 90 8000 20 90 6300 20 63 8000 15 50 6300 10 90 8000 6 90 10000 Возможны другие исполнения с параметрами не превышающими максимальные Примечание. Базовое исполнение выключателя: ВГГ-20-90/8000 У3. 3. Конструктивное исполнение. 3.1. Вертикальное расположение дугогасительных устройств рис.1 3.2. Горизонтальное расположение дугогасительных устройств рис.2 3.3. Вертикальное расположение дугогасительных устройств с экранированной токоведущей системой рис.3 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 3.4. Варианты монтажа выключателя с вертикальным расположением дугогасительных устройств показаны на рис.4 | а б в Рис.4. 4. Межполюсное расстояние выключателей на номинальное напряжение: 15-20 кВ - 730 мм 20 кВ экранированное исполнение - 1130 мм 10 кВ - 650 мм 6 кВ - 620 мм 5. Привод выключателя - гидропневматический фирмы "ETNA" Франция. Питание электродвигателя насосного агрегата -230 В АС. Мощность электродвигателя - 750 Вт. 6. Ток потребления пусковых электромагнитов 220 В ДС 1,55 А (1 электромагнит включения и 2 электромагнита отключения). 7. Исполнение схемы работы контактов сигнализатора падения плотности SF6. При падении давления контакты 1-2 идут на замыкание, а контакты 3-4 и 5-6 идут на размыкание цепей. 8. Комплекты ЗИП. Одиночный комплект ЗИП, включающий также и необходимое для заправки аппарата количество элегаза, поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы. Групповой комплект ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации, поставляется (при указании в заказе) за отдельную плату на один и более выключателей, отгружаемых в один адрес. Дополнительное количество элегаза, кг, поставляется при указании в заказе за отдельную плату. 9. Климатическое исполнение У3 (температура при эксплуатации от -25˚ до +40˚). 10. Проведение шефмонтажа выполняется в согласованные с заказчиком сроки за отдельную плату (необходимо для сохранения гарантийных обязательств "изготовителя"). 11. Дополнительные требования "ЗАКАЗЧИКА" _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Заказчик в лице_________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О) _______________________________________________________________________________ ____________ (подпись) «____»________________20___г. |
| --- | --- | --- |